## Slide 1: WORKSHOP TÉCNICO • DSP EMBARCADO ESP-DSP em ação Processamento Digital de Sinais na ESP32
espressif/esp-dsp@^1.3.0 • FIR • IIR • FFT • ADC + DMA + FreeRTOS

## Slide 2
O que vamos construir hoje
Da teoria mínima ao DSP rodando em tempo real na ESP32
01
Setup ESP-DSP
PlatformIO + esp-idf
02
Sinais e Vetores
dsps_tone, dsps_mul, RMS
03
FIR na prática
dsps_fir_f32 + janelas
04
IIR / Biquad
dsps_biquad_f32_ae32
05
FFT real-time
dsps_fft2r + magnitude
06
ADC + DMA + RTOS
i2s_adc, queues, tasks
07
SIMD vs ANSI
benchmarks Xtensa
08
Aplicações reais
áudio, vibração, IoT

## Slide 3
Por que ESP-DSP?
Biblioteca oficial Espressif • otimizada para Xtensa LX6/LX7 • aproveita instruções SIMD
⚡
Performance
Funções otimizadas em assembly Xtensa. Speedup de 2× a 8× sobre ANSI C.
📦
Plug & Play
Instalação via Component Manager. APIs C limpas e bem documentadas.
🎯
DSP Completo
FIR, IIR, FFT, convolução, geração de sinais, ops vetoriais — tudo pronto.
🔋
Embarcado
Tempo real, baixa latência, footprint pequeno. Funciona em ESP32/S2/S3/C3.
espressif/esp-dsp@^1.3.0
github.com/espressif/esp-dsp • ESP-IDF Component Registry

## Slide 4
Setup • Instalando esp-dsp
01 • CONFIGURAÇÃO
➊ idf_component.yml
dependencies:
espressif/esp-dsp:
version: "^1.3.0"
idf:
version: ">=5.0"
➋ Terminal
$ idf.py reconfigure
-- Component esp-dsp v1.3.x
$ idf.py build
$ idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash
$ idf.py monitor
➌ No seu código C
#include "esp_dsp.h" // tudo: dsps_fir, dsps_biquad, dsps_fft2r, dsps_view, dsps_tone

## Slide 5
O que tem dentro do esp-dsp?
Módulos da biblioteca v1.3 — todos otimizados para Xtensa LX6/LX7
Math
dsps_add_f32 · dsps_mul_f32 · dsps_dotprod_f32 · dsps_sqrt
Operações vetoriais e escalares
Filtros
dsps_fir_f32 · dsps_biquad_f32 · dsps_iir
FIR e IIR (Direct Form II Transposto)
Transformadas
dsps_fft2r · dsps_fft4r · dsps_dct
FFT radix-2 / radix-4 in-place
Geração
dsps_tone_gen · dsps_h_gen · dsps_d_gen
Senoides, ruído, impulsos, deltas
Janelas
dsps_wind_hann · dsps_wind_blackman · _flat_top
Hann, Hamming, Blackman, Nuttall…
Suporte
dsps_view · dsps_view_spectrum · dsps_snr
Plot ASCII, SNR, conversões
💾 ROM ~28 KB • RAM mínima • C puro + assembly Xtensa • Float32 e Int16

## Slide 6
Hello DSP — gerar uma senoide
dsps_tone_gen_f32() — primeira função em ação
hello_dsp.c
#include "esp_dsp.h"
#define N 1024
#define FREQ 0.05f // ω normalizada
float x[N];
void app_main(void) {
// amplitude=1.0, fase=0
dsps_tone_gen_f32(x, N, 1.0f,
FREQ, 0);
// visualizar 256 amostras em ASCII
dsps_view(x, 256, 64, 10,
-1, 1, '*');
}
💻 Serial Monitor
▁▃▅▆▇▇▇▆▅▃▁
▁▃ ▃▁
▁▃ ▃▁
▁▃ ▃▁
▁▃ ▃▁
▁▃ ▃▁
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
▆▇
▆▇
▆▇
✓ 1 senoide, 1024 amostras,
1 chamada de função.
⚡ dsps_tone_gen é otimizada — gera 1024 floats em ~80 µs no ESP32 a 240 MHz

## Slide 7
Operações Vetoriais — dsps_math
Aritmética em vetores inteiros, otimizada via SIMD
dsps_add_f32()
y[i] = a[i] + b[i]
Soma de vetores
dsps_sub_f32()
y[i] = a[i] − b[i]
Subtração
dsps_mul_f32()
y[i] = a[i] × b[i]
Mul ponto-a-ponto
dsps_mulc_f32()
y[i] = a[i] × C
Mul por escalar
dsps_addc_f32()
y[i] = a[i] + C
Bias / offset
dsps_dotprod_f32()
Σ a[i] × b[i]
Produto interno
// 3 vetores, mistura na hora:
dsps_mulc_f32(audio, audio_g, N, 0.5f, 1, 1); // ganho

## Slide 8
Geração de Sinais
Bench de testes — todo DSP precisa de um bom estímulo
dsps_tone_gen_f32
(out, N, ampl, freq, fase)
x[n] = A·sin(2π·f·n + φ)
▆▇█▇▆
▃▅ ▅▃
▁▃ ▃▁
Senoide pura
dsps_d_gen_f32
(out, N, pos)
x[n] = δ[n − pos]
█
█
─────────█──
Impulso unitário
dsps_h_gen_f32
(out, N, pos)
x[n] = u[n − pos]
▇█████
█████
───────█████
Degrau
// Construir sinal de teste: senoide + ruído branco
dsps_tone_gen_f32(sig, N, 1.0f, 0.10f, 0);
for (int i = 0; i < N; i++) sig[i] += 0.1f * (rand()/(float)RAND_MAX - 0.5f);

## Slide 9
Janelas — antes da FFT, sempre janela
dsps_wind_* atenua o leakage espectral suavizando as bordas
dsps_wind_hann_f32
Hann
0.5(1 − cos(2πn/N))
dsps_wind_hamming_f32
Hamming
0.54 − 0.46·cos(2πn/N)
dsps_wind_blackman_f32
Blackman
0.42 − 0.5cos(2πn/N) + 0.08cos(4πn/N)
dsps_wind_blackman_harris_f32
Blackman-Harris
4 termos cossenoidais
dsps_wind_nuttall_f32
Nuttall
4 termos otimizados (mín. side-lobe)
dsps_wind_flat_top_f32
Flat-top
5 termos — máxima precisão de amplitude
float win[N];
dsps_wind_blackman_f32(win, N); dsps_mul_f32(sig, win, sig, N, 1, 1, 1);

## Slide 10
03
FIR
Finite Impulse Response
Estáveis, fase linear, acelerados
via Xtensa SIMD no ESP32
y[n] = Σ b[i]·x[n−i]
slides 11–14

## Slide 11
FIR — estrutura tapped delay line
cada amostra atrasa por z⁻¹, multiplica por b[i] e soma
x[n]
z⁻¹
z⁻¹
z⁻¹
×
b₀
×
b₁
×
b₂
×
b₃
Σ
y[n]
y[n] = b₀·x[n] + b₁·x[n−1] + b₂·x[n−2] + b₃·x[n−3]
4 taps · 4 MACs

## Slide 12
FIR no esp-dsp — 3 passos
init → tick por amostra (ou em bloco) → reaproveita coeficientes
1
INIT
alocar coeficientes e delay line
2
FILTER
processar bloco de N amostras
3
REUSE
chamar repetidamente em loop
fir_lowpass.c
#include "esp_dsp.h"
#define TAPS 32
static float coeffs[TAPS]; // coef. do filtro
static float delay[TAPS]; // estado interno
static fir_f32_t fir;
void filter_init(void) {
dsps_fir_init_f32(&fir, coeffs, delay, TAPS); // 1️⃣ INIT
}
void filter_block(float *in, float *out, int N) {
dsps_fir_f32(&fir, in, out, N); // 2️⃣ FILTER
}
⚙ No ESP32 com PSRAM, prefira dsps_fir_f32_ae32 — versão SIMD chega a 4× mais rápido

## Slide 13
FIR low-pass — antes / depois
sinal: senoide 50 Hz + ruído branco · filtro: 32 taps Hamming · fc = 100 Hz
x[n] • entrada ruidosa
senoide 50 Hz + ruído branco gaussiano
▆ ▃ █ ▆ ▂ ▇ █ ▄ ▇ ▃ ▆ █ ▅ ▂ █ ▇ ▄
▃█ █▆█▃█ █▅█ █▇▃ █▄▇█ ▃█▆ █▆▅█▇ ▃▆▅
█ ▆ ▂ ▇ █ ▅ ▆ ▃ █ ▆ ▂ ▇ █ ▅ ▃ ▆ █ ▄
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
▂ ▆ ▄ ▇ ▃ ▆ ▅ ▇ ▂ ▆ ▄ ▃ ▇ ▅ ▆ ▂ ▆
▅ ▇▂▆▄▇▅█ ▂▇▄▆▃▅█ ▆▇▂▄▅▇▃▆▂▇▄▅█ ▂▆
σ_ruído = 0.45 · SNR ≈ +3.2 dB
y[n] • saída filtrada
após dsps_fir_f32 (32 taps, fc=100 Hz)
▂▄▆▇█▇▆▄▂
▂▄▆ ▆▄▂
▂▄ ▄▂
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
▂▄
▄▆
▆▇█▇▆
σ_ruído = 0.04 · SNR ≈ +24.7 dB
SNR antes
+3.2 dB
→
SNR depois
+24.7 dB

## Slide 14
Projetando coeficientes FIR
método janelado: sinc ideal × janela = resposta finita realizável
1
Resposta ideal (sinc)
h_ideal[n] = 2·fc · sinc(2·fc·(n − M/2))
2
Aplicar janela
h[n] = h_ideal[n] · w[n] (Hamming, Blackman…)
3
Normalizar ganho DC
Σ h[n] = 1 → ganho 0 dB em DC
design.py — gera coeffs.h
from scipy.signal import firwin
taps = firwin(32, cutoff=100,
fs=8000,
window='hamming')
# salva taps em coeffs.h
main.c — usa coeffs.h na ESP32
#include "coeffs.h"
static float st[TAPS];
fir_f32_t fir;
dsps_fir_init_f32(&fir, coeffs,
st, TAPS);

## Slide 15
04
IIR & BIQUAD
Filtros recursivos eficientes — Direct Form II Transposto
y[n] = Σ b[i]·x[n−i] − Σ a[j]·y[n−j]
BIQUAD
2nd order section
5 mul · 4 add

## Slide 16
Direct Form II Transposto
forma escolhida pelo esp-dsp — apenas 2 estados, ótima estabilidade numérica
① Cálculo da saída
y[n] = b₀ · x[n] + d₀
d₀ é o estado anterior
saída calculada PRIMEIRO
x[n] = 1.0 → y[n] = 0.2929 + 0 = 0.2929
(b = [0.2929, 0.5858, 0.2929])
(a = [1, 0, 0.1716])
② Atualização dos estados
d₀ ← d₁ + b₁·x[n] − a₁·y[n]
d₁ ← b₂·x[n] − a₂·y[n]
vetor de estado de tamanho 2
d₀ ← 0 + 0.5858·1 − 0 = 0.5858
d₁ ← 0.2929·1 − 0.1716·0.2929
≈ 0.2428
Memória
max(nb,na)−1
Estabilidade
melhor distribuição de erros
Implementação
fluxo linear, fácil debug

## Slide 17
Biquad — IIR de 2ª ordem em uma chamada
dsps_biquad_f32() — 5 coeficientes, 2 estados, performance otimizada
Layout dos coeficientes
float coeffs[5] = { b0, b1, b2, a1, a2 };
b0
b1
b2
a1
a2
a0 = 1 (normalizado, não vai no array)
float w[2] = {0, 0}; // estado d0, d1
// ← apenas 2 floats de memória!
biquad_lpf.c
// LPF Butterworth 2ª ordem fc=200Hz
float coef[5];
float w[2] = {0, 0};
// 1) Calcular coeficientes
dsps_biquad_gen_lpf_f32(coef,
0.025f, // fc/fs = 200/8000
0.707f); // Q (Butterworth)
// 2) Filtrar bloco
dsps_biquad_f32_ae32(
in, out, N, coef, w);
⚙ Geradores prontos da esp-dsp:
dsps_biquad_gen_lpf
dsps_biquad_gen_hpf
dsps_biquad_gen_bpf
dsps_biquad_gen_notch
dsps_biquad_gen_peakingEQ
dsps_biquad_gen_lowShelf

## Slide 18
Filtros de ordem alta — cascata de Biquads
6ª ordem = 3 biquads em série · estável e numericamente robusto
x[n]
BIQUAD 1
coef[0..4] w1[2]
BIQUAD 2
coef[5..9] w2[2]
BIQUAD 3
coef[10..14] w3[2]
y[n]
cascade.c — LPF de 6ª ordem
#define NUM_SECT 3
static float coef[NUM_SECT * 5];
static float w[NUM_SECT][2] = {0};
// design: 3 seções com Q distintos para máxima planura
dsps_biquad_gen_lpf_f32(&coef[0], fc, 0.5176f);
dsps_biquad_gen_lpf_f32(&coef[5], fc, 0.7071f);
dsps_biquad_gen_lpf_f32(&coef[10], fc, 1.9319f);
// processar cascata em qualquer tamanho de bloco
for (int s = 0; s < NUM_SECT; s++) {
dsps_biquad_f32_ae32(in, out, N, &coef[s*5], w[s]);
in = out; // saída de uma seção é entrada da próxima
}
💡 Sempre que o filtro for de ordem ≥ 3, divida em biquads SOS — evita problemas numéricos com coeficientes diretos de alta ordem

## Slide 19
4 filtros, 4 respostas — comparativo Biquad
mesma estrutura DF2T, coeficientes diferentes — fc = 1 kHz, fs = 8 kHz
LPF — Low-Pass
dsps_biquad_gen_lpf_f32
passa graves, atenua agudos
████▆▄▂
|H(f)| vs frequência →
HPF — High-Pass
dsps_biquad_gen_hpf_f32
passa agudos, atenua graves
▂▄▆████
|H(f)| vs frequência →
BPF — Band-Pass
dsps_biquad_gen_bpf_f32
passa só uma faixa
▂▄██▄▂
|H(f)| vs frequência →
Notch — rejeita
dsps_biquad_gen_notch_f32
corta uma frequência (60 Hz)
████▂ ▂████
|H(f)| vs frequência →
💡 Mude o gerador, mude o filtro — a chamada dsps_biquad_f32_ae32() é sempre a mesma.

## Slide 20
05
FFT
Fast Fourier Transform
do tempo → frequência em microssegundos
dsps_fft2r_fc32() · radix-2 · in-place · butterfly otimizado em assembly

## Slide 21
FFT — tempo ⇄ frequência
a equação que tudo faz e a complexidade que a esp-dsp resolve por você
DFT — Discrete Fourier Transform
X[k] = Σ x[n] · e^(−j2πkn/N) n = 0..N−1
Domínio do tempo x[n]
▆▇█▇▆▄▂▁▂▄▆▇█▇▆▄▂▁▂▄▆
N amostras reais
float x[1024];
⏱ taxa: 8 kHz
⏱ duração: 128 ms
FFT
Domínio da frequência |X[k]|
N/2 bins úteis
Δf = fs/N = 7.8 Hz/bin
max bin: pico em 250 Hz
Complexidade
DFT
O(N²)
FFT
O(N·log N)
N=1024 → 100×
⚙ esp-dsp implementa FFT radix-2 in-place: o vetor de entrada é sobrescrito pelo resultado complexo.

## Slide 22
FFT em 5 passos com esp-dsp
do buffer de áudio até o vetor de magnitudes
1
INIT
calcula tabela de twiddle factors uma vez
dsps_fft2r_init_fc32(NULL, N);
2
PACK
empacota real → complex (parte imag = 0)
// y[2k]=x[k], y[2k+1]=0
3
FFT
radix-2 in-place butterfly otimizado
dsps_fft2r_fc32(y, N);
4
REORDER
corrige a ordem bit-reversed
dsps_bit_rev_fc32(y, N);
5
MAG
|X[k]| = √(Re² + Im²) por bin
dsps_cplx2real_fc32(y, N);
⚡ N deve ser potência de 2 (256, 512, 1024, 2048...) — radix-2 exige.

## Slide 23
FFT real — sinal multitom → espectro
3 senoides somadas: 250 Hz + 800 Hz + 1.5 kHz · N=1024 · fs=8 kHz
|X[k]| • magnitude do espectro (dB)
0 Hz
250
800
1.5k
3 kHz
4k
250 Hz
800 Hz
1500 Hz
// gera 3 tons, soma e calcula FFT — resultado em magnitude_db[]
dsps_tone_gen_f32(s1,N,1,250.0/8000,0); dsps_add_f32(s1,s2,sig,N,1,1,1);
dsps_fft2r_fc32(y,N); dsps_bit_rev_fc32(y,N); dsps_cplx2real_fc32(y,N);

## Slide 24
RMS, energia e nível — em uma chamada
medidas estatísticas para áudio, vibração e detecção de presença
💎 Fórmula RMS
RMS = √( 1/N · Σ x[n]² )
• valor eficaz do sinal
• proporcional à potência
• dB = 20·log10(RMS / RMS_ref)
vumeter.c
float audio[N];
// captura do I2S/ADC...
// uma única chamada:
float rms;
dsps_rms_f32(audio, N, &rms);
// converter para dBFS
float db = 20.0f *
log10f(rms);
printf("%.1f dB\n", db);
VU meter ao vivo
-12 dB
−40
−30
−24
−18
−12
−6
−3
0

## Slide 25
Dot product & Convolução
correlação cruzada, casamento de padrões e fundação dos filtros
Dot Product
dsps_dotprod_f32(a, b, &out, N)
⟨a,b⟩ = Σ a[i]·b[i]
• 1 escalar de saída
• base de toda multiplicação MAC
• detecção de correlação
⚡ versão SIMD: dsps_dotprod_f32_ae32
processa 4 floats por ciclo
Convolução
dsps_conv_f32(sig, M, kernel, K, out)
y[n] = Σ x[k]·h[n−k]
• saída de tamanho M+K−1
• equivale ao FIR completo
• também: dsps_corr_f32 (correlação)
💡 use convolução p/ aplicar IR
(impulse response) de salas, eq, etc.

## Slide 26
06
Tempo Real
ADC + DMA + FreeRTOS + DSP
pipeline contínuo de aquisição e processamento
ADC1
DMA
Queue
Task

## Slide 27
Arquitetura do pipeline em tempo real
hardware (ADC) → DMA → fila → tarefa DSP — sem perder uma amostra
GPIO
sinal
analógico
ADC1
adc_continuous_t
8 kHz · 12 bits
DMA
buffer
circular 4 KB
Queue
xQueueSendFromISR
→ task DSP
DSP
esp-dsp
FIR/IIR/FFT
OUT
DAC, I2S
WiFi, MQTT...
adc_dsp_setup.c
📊 fs = 8 kHz · buf = 256 amostras · latência ≈ 32 ms
adc_continuous_handle_t adc;
adc_continuous_handle_cfg_t cfg = {
.max_store_buf_size = 4096,
.conv_frame_size = 256, };
adc_continuous_new_handle(&cfg, &adc);
// callback DMA → fila
adc_continuous_register_event_callbacks(adc,
&(adc_continuous_evt_cbs_t){.on_conv_done = on_dma}, &q);
adc_continuous_start(adc);

## Slide 28
Task DSP no FreeRTOS — produtor / consumidor
ISR enche buffer · task processa · queue desacopla os dois tempos
dsp_task.c
core 1 · prio 5 · stack 8 KB
static QueueHandle_t q; // ADC → task
static float fir_coef[64];
static fir_f32_t fir;
static void IRAM_ATTR dsp_task(void *arg) {
uint16_t raw[256]; float buf[256], out[256];
dsps_fir_init_f32(&fir, fir_coef, delay, 64);
while (1) {
// 1) bloqueia até DMA entregar bloco
xQueueReceive(q, raw, portMAX_DELAY);
// 2) ADC 12-bit → float [-1,1]
for (int i=0;i<256;i++) buf[i] = (raw[i]-2048) / 2048.0f;
// 3) processa com esp-dsp
dsps_fir_f32(&fir, buf, out, 256);
// 4) envia adiante (DAC, WiFi, etc.)
send_to_output(out, 256);
}
}
xTaskCreatePinnedToCore(dsp_task,"dsp",8192,NULL,5,NULL,1);
⚡ pinning na core 1 deixa core 0 livre p/ WiFi / BLE — DSP determinístico.

## Slide 29
Double buffer — DMA escreve, DSP processa
enquanto o DMA enche o buffer A, a CPU processa o buffer B — sem perder amostras
BUFFER A
DMA → escrevendo agora
63%
sample 161 / 256 · 8 kHz
⏺ RECORDING
BUFFER B
DSP → processando agora
84%
FFT em andamento... 215/256
⚙ PROCESSING
swap
double_buffer.c
float buf_a[256], buf_b[256];
float *capture_buf = buf_a, *process_buf = buf_b;
// callback do DMA — chamado a cada 32 ms
void on_dma_complete(void) {
SWAP(capture_buf, process_buf); // ping-pong
xSemaphoreGiveFromISR(sem, NULL); // libera DSP
}

## Slide 30
Orçamento de tempo — 32 ms por bloco
a 8 kHz, 256 amostras chegam a cada 32 ms — quanto sobra para processar?
linha do tempo (ms)
DMA
FIR 3.2 ms
FFT 4.8 ms
output 6.4 ms
idle 17.6 ms (55%)
0
8 ms
16 ms
24 ms
32 ms
CPU usado
45 %
14.4 ms / 32 ms
Folga
55 %
17.6 ms livres
WCET
21 ms
deadline 32 ms ✓
📐 Regra de ouro — DSP em tempo real
WCET (worst case) < período do bloco = N / fs
se sobra <20% → aumente N, reduza fs ou use a versão _ae32 (SIMD).

## Slide 31
07
SIMD & Performance
Xtensa LX6 — paralelismo de instruções
otimizações em assembly que multiplicam throughput
_ansi
C puro
_ae32
Xtensa SIMD
4× MAC
por ciclo
240 MHz
clock CPU

## Slide 32
_ansi vs _ae32 — a mesma API, dois mundos
a esp-dsp expõe duas variantes de cada função — escolha conforme o contexto
_ansi
C puro · portátil · qualquer alvo
// dot product ANSI
float acc = 0;
for (int i=0;i<N;i++)
acc += a[i]*b[i];
// 1 MAC por ciclo
5.10 ms
FIR 64 taps · N=512
1.0 ×
baseline
_ae32
assembly Xtensa · SIMD 4-wide · ESP32 only
// dot product AE32 (assembly)
LDIU.X q0, a2 ; load 4 floats
LDIU.X q1, a3
MULA.S.LL.LDINC q2, q0, q1
// 4 MACs por ciclo ⚡
1.42 ms
FIR 64 taps · N=512
3.6 ×
speedup vs _ansi

## Slide 33
Benchmark — esp-dsp em ESP32 @240 MHz
tempo de execução por bloco (µs) · N=1024 · float32 · valores menores são melhores
operação
tempo de execução (µs) →
FIR 64 taps
5100 µs (ansi)
1420 µs (ae32) → 3.6×
Biquad cascade × 4
1850 µs (ansi)
560 µs (ae32) → 3.3×
FFT 1024
3200 µs (ansi)
780 µs (ae32) → 4.1×
Dot product
980 µs (ansi)
245 µs (ae32) → 4.0×
Add (vetor)
410 µs (ansi)
105 µs (ae32) → 3.9×
Speedup médio
3.4 ×
Throughput máximo
58 MFLOPS
Headroom DSP
55 % CPU livre

## Slide 34
Memória — quanto custa cada filtro
footprint de RAM por componente DSP — pense no ESP32-WROOM com ~320 KB DRAM livre
componente
buffers (RAM)
código (Flash)
total
FIR N=64 taps
512 B (coef + delay)
~1.4 KB
~1.9 KB
Biquad section
28 B (coef[5] + w[2])
~0.6 KB
~0.7 KB
Cascade 4 biquads
112 B
~0.6 KB
~0.7 KB
FFT 1024
8 KB (twiddle + buf)
~3.2 KB
~11 KB
Dot product
0 (in-place)
~0.3 KB
~0.3 KB
Window 1024
4 KB (coef pré-calc)
~0.4 KB
~4.4 KB
Pipeline áudio típico
~14 KB
FIR + biquad×3 + FFT 1024
DRAM disponível ESP32
~320 KB
sobra >95% para a app
PSRAM (opcional)
+4 MB
para FFT muito grandes

## Slide 35
Dual-core — DSP em uma, comunicação na outra
divida o trabalho — DSP determinístico de um lado, WiFi/BLE/MQTT do outro
CORE 0 • PRO_CPU
comunicação e protocolo
▸ WiFi / TCP-IP
▸ BLE / GATT
▸ MQTT publisher
▸ HTTP server
▸ OTA updates
CORE 1 • APP_CPU
DSP em tempo real, dedicado
▸ ADC continuous + DMA
▸ FIR / Biquad pipeline
▸ FFT analyzer 1024
▸ RMS / detector tom
▸ DAC out + I2S
// fixe a tarefa DSP no core 1 — sem interferência da rede
xTaskCreatePinnedToCore(dsp_task, "dsp", 8192, NULL, 5, NULL, 1);
xTaskCreatePinnedToCore(wifi_task, "wifi", 4096, NULL, 4, NULL, 0);

## Slide 36
08
Aplicações
DSP que faz coisa real acontecer
Equalizer 5-band
FFT Analyzer
Detector de tom DTMF
Análise vibração
Voice Activity (VAD)
Debug ASCII view

## Slide 37
App • Equalizador 5 bandas
5 biquads peakingEQ em cascata — graves, médios e agudos por banda
Sliders por banda • ±12 dB
60 Hz
+6 dB
250 Hz
-3 dB
1 kHz
+0 dB
4 kHz
+4 dB
12 kHz
+8 dB
0
equalizer.c
#define N_BANDS 5
float coef[N_BANDS][5];
float w[N_BANDS][2] = {0};
float fc[] = {60, 250, 1000, 4000, 12000};
float gain[] = {6, -3, 0, 4, 8};
// gera 5 peakingEQ
for (int i=0;i<N_BANDS;i++)
dsps_biquad_gen_peakingEQ_f32(
coef[i], fc[i]/FS, 1.0f, gain[i]);
// processa em cascata
for (int i=0;i<N_BANDS;i++)
dsps_biquad_f32_ae32(
io, io, N, coef[i], w[i]);
⚡ 5 biquads em cascata · 256 amostras · ~640 µs no ESP32 — 50× mais rápido que o período do bloco

## Slide 38
App • Analisador de espectro ao vivo
ADC 8 kHz · FFT 1024 · 30 fps · saída via WebSocket para um dashboard
|X[k]| • ao vivo
33 fps • -3 dB peak
Pico atual
442 Hz
RMS
-12.3 dB
Centroid
1.8 kHz
Latência
32 ms
// loop principal — 256 amostras a cada 32 ms
dsps_wind_blackman_f32(win,N); dsps_mul_f32(buf,win,buf,N,1,1,1); dsps_fft2r_fc32(y,N);

## Slide 39
App • Detector de tom DTMF
detectar 8 frequências DTMF sem precisar de FFT — biquad notch + RMS por banda
Matriz DTMF — 8 tons base
1209 Hz
1336 Hz
1477 Hz
1633 Hz
697
1
2
3
A
770
4
5
6
B
852
7
8
9
C
941
*
0
#
D
⏺ detectado: "5" (770 + 1336 Hz)
confiança: 96 %
dtmf_detect.c
#define FS 8000
float coef[8][5]; // 1 BPF por tom
float w[8][2] = {0};
// 8 BPFs estreitos centrados
for (int i=0; i<8; i++)
dsps_biquad_gen_bpf_f32(
coef[i], dtmf[i]/FS, 30.0f);
// processa e mede energia
for (int i=0; i<8; i++) {
dsps_biquad_f32_ae32(
in, band, N, coef[i], w[i]);
dsps_rms_f32(band, N, &rms[i]);
}
key = decode(rms);
💡 8 biquads + 8 RMS = ~410 µs por bloco — detecção em <40 ms (padrão DTMF).

## Slide 40
App • Monitoramento de vibração (motor)
acelerômetro MPU6050 → FFT → identifica desbalanceamento, rolamento, alinhamento
FFT do eixo Z • fs = 2 kHz · N = 1024
alarme: 1× e 2×
1× 60 Hz
2× 120 Hz
banda rolamento
0 Hz 250 Hz 500 Hz 750 Hz 1 kHz
Desbalanceamento
ALTA
pico em 1× muito forte
Desalinhamento
MÉDIA
2× elevado vs base
Rolamento
ALERTA
banda 700-900 Hz
alarm = (mag[8] > THR_1X) || (mag[8]/mag[1] > 6.0f); // detecção simples

## Slide 41
App • Voice Activity Detector (VAD)
detecta presença de fala — envio de áudio só quando alguém fala (economia de banda)
I2S
INMP441
HPF 80 Hz
(remove DC)
frame 20 ms
× 320
E_low / E_high
(2 BPFs)
ZCR
(zero cross)
decisão
(threshold)
detecção ao longo de 5 segundos
thr
VAD =
silence
VOICE
silence
VOICE
silence
0s 1s 2s 3s 4s 5s
// 2 medidas + decisão — barato, sem ML
dsps_rms_f32(low_band, N, &e_low); dsps_rms_f32(high_band, N, &e_high); voice = (e_high/e_low > 1.8f);

## Slide 42
Debug DSP — sem osciloscópio, sem MATLAB
a esp-dsp tem dsps_view() — plota arrays no Serial Monitor em ASCII
chamada simples
// gera senoide 250 Hz @ 8 kHz
float x[256];
dsps_tone_gen_f32(
x, 256, 1.0f,
250.0/8000.0, 0);
// imprime no Serial:
// dados, len, largura, altura,
// y_min, y_max, char
dsps_view(x, 64,
64, 16,
-1, 1, '*');
💻 Serial Monitor
115200 baud · COM3
I (1234) DSP: View 64 samples
▁▃▅▇█▇▅▃▁
▁▃ ▃▁
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
▃▁ ▁▃
▁▃▅▇█▇▅▃▁
I (1289) DSP: peak=+1.000 rms=0.707
I (1289) DSP: zero-crossings = 4
I (1289) DSP: dt = 312 µs
dsps_view
plota array em ASCII
dsps_view_spectrum
plota magnitudes da FFT
dsps_d_gen_f32 / s_gen
gera impulso/degrau p/ teste

## Slide 43
Takeaways • o que levar deste workshop
6 ideias práticas para começar a usar esp-dsp em projetos reais hoje
01
Use a API
dsps_fir, dsps_biquad, dsps_fft2r — uma chamada substitui dezenas de linhas de C.
02
_ae32 sempre que possível
3-4× mais rápido que _ansi com a mesma assinatura — só funciona em Xtensa.
03
DF2T para IIR
biquads em cascata: estável, eficiente, fácil de reconfigurar coeficientes em runtime.
04
Janela antes da FFT
sempre. Hann ou Blackman. Reduz leakage e melhora a leitura do espectro.
05
ADC + DMA + Queue
deixe o hardware encher o buffer; sua task DSP só processa quando recebe sinal.
06
Pin task no core 1
DSP determinístico no APP_CPU; WiFi/BLE no PRO_CPU. Sem jitter.

## Slide 44
Recursos & próximos passos
para ir além — links, exemplos e ferramentas que vão acelerar você
📦 Documentação oficial
▸ github.com/espressif/esp-dsp
▸ docs.espressif.com → ESP-DSP
▸ API reference completa
▸ exemplos prontos: /examples
🛠 Ferramentas de design
▸ scipy.signal.firwin (Python)
▸ scipy.signal.butter (Biquad)
▸ matlab fdatool (alternativa)
▸ iir.js / fir.js (online)
🎯 Próximos tópicos
▸ I2S + INMP441 microfone
▸ ESP32-S3 vector instructions
▸ TinyML + esp-dsp pipeline
▸ Real-time MFCC + audio classify
💬 Comunidade
▸ esp32.com / forum
▸ Espressif Developer Portal
▸ stackoverflow #esp-idf
▸ discord ESP32 community

## Slide 45
obrigado.
agora é sua vez de processar sinais.
⚡ esp-dsp@^1.3
💻 ESP32 / IDF v5+
🎯 DSP em tempo real
github.com/espressif/esp-dsp · release v1.3.0 · workshop deck