## Slide 1: Processamento Digital de Sinais DSP na ESP32
Fundamentos, Filtros Digitais, FFT e Aplicações Práticas
Aula 09 | Sistemas Embarcados com ESP32

## Slide 2: Agenda
01 Fundamentos de DSP
02 Aquisição de Sinais na ESP32
03 Representação e Pré-processamento
04 Filtros Digitais (FIR e IIR)
05 Filtros Práticos na ESP32
06 Transformada de Fourier e FFT
07 Código Prático e Otimização
08 Aplicações Reais e Limitações

## Slide 3: 01 Fundamentos de DSP
Conceitos essenciais de processamento digital de sinais

## Slide 4: O que é Processamento Digital de Sinais?
Definição
Manipulação matemática de sinais representados digitalmente
Converte sinais do mundo real em sequências numéricas para processamento
Etapas fundamentais
Amostragem → Discretização no tempo
Quantização → Discretização em amplitude
Processamento → Filtragem, análise, transformação
Na ESP32
ADC de 12 bits, dual-core 240 MHz, suporte a float

## Slide 5: Sinal Analógico vs Sinal Digital
Sinal Analógico
Contínuo no tempo e amplitude
Infinitos valores possíveis
Suscetível a ruído
Ex: onda sonora, temperatura
x(t) ∈ ℝ, t ∈ (-∞, +∞)
Sinal Digital
Discreto no tempo e amplitude
Valores finitos (2ⁿ níveis)
Reprodutível e processável
Ex: ADC da ESP32 (12 bits)
x[n] ∈ {0,...,4095}, n ∈ ℤ

## Slide 6: Amostragem e Teorema de Nyquist
Teorema de Nyquist-Shannon
Para reconstruir um sinal, a taxa de amostragem deve ser:
fs ≥ 2 × fmax
Exemplo prático
Sinal de áudio até 20 kHz → fs ≥ 40 kHz (CD usa 44.1 kHz)
ESP32: ADC pode amostrar até ~6 kHz (modo padrão) ou ~2 MHz (DMA)
Aliasing
Se fs < 2×fmax → frequências se sobrepõem (aliasing)

## Slide 7: Quantização e Resolução
Conceito
Mapeamento de valores contínuos para níveis discretos
Introduç erro de quantização (inevitável)
Resolução na ESP32
ADC de 12 bits → 2¹² = 4096 níveis
Faixa: 0 a 3.3V → Resolução = 3.3V / 4096 ≈ 0.806 mV/bit
Erro de quantização
Erro máximo = ±½ LSB = ±0.403 mV
SNR teórica = 6.02×N + 1.76 dB = 74 dB (12 bits)
Na prática, ESP32 atinge ~9-10 bits efetivos (ENOB)

## Slide 8: 02 Aquisição de Sinais na ESP32
ADC, taxa de amostragem, sincronização e DMA

## Slide 9: ADC da ESP32 — Revisão
Características do ADC
2 unidades ADC (ADC1: 8 canais, ADC2: 10 canais)
Resolução: 12 bits (configurável 9-12 bits)
Atenuação configurável: 0 dB, 2.5 dB, 6 dB, 11 dB
Taxa de Amostragem
analogRead(): ~100 μs/leitura ≈ ~6 kSPS
Modo I2S + DMA: até ~2 MSPS
Modo contínuo via driver adc_continuous: controle preciso
Sincronização de amostras
Usar timers de hardware para intervalo fixo entre amostras

## Slide 10: DMA e Aquisição Contínua
O que é DMA?
Direct Memory Access
Transfere dados ADC → RAM sem CPU
CPU livre para processamento
Ideal para DSP em tempo real
Vantagens
Taxa constante de amostragem
Zero jitter de software
Configuração
adc_continuous_handle_t h;
adc_continuous_config_t cfg;
cfg.sample_freq_hz = 20000;
cfg.conv_mode = SINGLE;
Fluxo DMA
ADC → Buffer DMA → RAM
→ CPU processa bloco
→ Resultado (filtro/FFT)

## Slide 11: Domínio do Tempo vs Frequência
Domínio do Tempo
Amplitude vs tempo
Visão direta da forma de onda
Ideal para: picos, transições
Gráfico: x[n] vs n
“Quando algo aconteceu?”
Domínio da Frequência
Magnitude vs frequência
Revela componentes ocultas
Ideal para: ruído, harmmônicas
Gráfico: |X(f)| vs f
“Quais frequências estão presentes?”

## Slide 12: Ruído e Pré-processamento
Tipos de ruído
Ruído branco: distribuição uniforme em todas as frequências
Ruído rosa (1/f): mais energia em baixas frequências
Interferência (50/60 Hz): rede elétrica
Remoção de offset DC
Subtrair média: x̂[n] = x[n] − μ
Centraliza sinal em torno de zero
Normalização
Escalar para faixa [-1, 1] ou [0, 1]
ESP32: raw / 4095.0 (normaliza para [0,1])

## Slide 13: 03 Filtros Digitais
FIR, IIR, média móvel e filtro exponencial

## Slide 14: Filtro FIR — Finite Impulse Response
Conceito
Saída depende apenas das entradas (sem feedback)
Resposta ao impulso finita (N coeficientes)
y[n] = ∑ bk · x[n−k]
Características
Sempre estável (sem pólos)
Fase linear possível (coefs simétricos)
Complexidade: O(N) por amostra (N multiplicações + N somas)
Maior N = melhor seletividade, mais CPU

## Slide 15: Filtro IIR — Infinite Impulse Response
Conceito
Saída depende de entradas e saídas anteriores (feedback)
Resposta ao impulso teoricamente infinita
y[n] = ∑ bkx[n−k] − ∑ aky[n−k]
Características
Muito mais eficiente que FIR (menos coeficientes)
Pode ser instável (pólos fora do círculo unitário)
Fase não-linear (distorção de fase)
Ideal para ESP32: menos operações por amostra

## Slide 16: FIR vs IIR — Comparação
FIR
Sempre estável
Fase linear
Simples de projetar
Muitos coeficientes
Mais memória e CPU
Maior latência
IIR
Muito eficiente (poucos coefs)
Baixa latência
Ideal para embarcados
Pode ser instável
Fase não-linear
Sensível a arredondamento

## Slide 17: Filtro de Média Móvel
Conceito — O filtro FIR mais simples
Média das últimas N amostras
y[n] = (1/N) ∑ x[n−k], k=0..N-1
Implementação ESP32
#define N 10
float buf[N]; int idx = 0;
float media_movel(float x) {
buf[idx] = x;
idx = (idx+1) % N;
float s=0;
for(int i=0;i<N;i++) s+=buf[i];
return s / N;
}

## Slide 18: Filtro Exponencial (EMA)
Conceito — O filtro IIR mais simples
Atenuação exponencial de amostras passadas
Apenas 1 multiplicação + 1 soma por amostra
y[n] = α·x[n] + (1−α)·y[n−1]
Parâmetro α (0 < α ≤ 1)
α baixo (0.05) → suavização forte, resposta lenta
α alto (0.9) → pouca suavização, resposta rápida
Implementação ESP32
float alpha = 0.1;
float filtrado = 0;
float ema(float x) {
filtrado = alpha*x + (1-alpha)*filtrado;
return filtrado; }

## Slide 19: Comparação: Média Móvel vs Exponencial
Média Móvel
Tipo: FIR
Memória: N floats
CPU: N somas + 1 divisão
Latência: N/2 amostras
Suavização: uniforme
Melhor para: sinais estacionários
Exponencial (EMA)
Tipo: IIR
Memória: 1 float
CPU: 1 mult + 1 soma
Latência: mínima
Suavização: exponencial
Melhor para: tempo real, IoT

## Slide 20: 04 Transformada de Fourier e FFT
Decomposição em frequências e análise espectral

## Slide 21: Transformada de Fourier — Conceito Intuitivo
Analogia
Como um prisma separa luz branca em cores (frequências)
Fourier decompõe sinal complexo em ondas senoidais simples
Matemática (DFT)
X[k] = ∑ x[n] · e−j2πkn/N
X[k] = componente na frequência k
|X[k]| = magnitude (potência naquela frequência)
Complexidade DFT: O(N²) → impraticável para N grande
Resolução em frequência
Δf = fs/N → mais amostras = melhor resolução

## Slide 22: FFT — Fast Fourier Transform
Por que FFT?
DFT direta: O(N²) → N=1024: 1.048.576 operações
FFT (Cooley-Tukey): O(N log N) → N=1024: 10.240 operações
Redução de ~100x para 1024 pontos!
Requisitos da FFT
N deve ser potência de 2 (64, 128, 256, 512, 1024...)
Resultado simétrico: apenas N/2 bins são úteis
Freq máxima detectável = fs/2 (Nyquist)
Na ESP32
FFT de 1024 pontos: ~2-5ms no ESP32 (240 MHz)
Bibliotecas: arduinoFFT, ESP-DSP (otimizada para ESP32)

## Slide 23: Interpretação do Espectro FFT
Eixo X (Bins)
Cada bin = uma faixa de frequência
fk = k × (fs / N)
Bins 0 a N/2 (metade útil)
Exemplo
N=1024, fs=10kHz
Δf = 10000/1024 ≈ 9.77 Hz
Eixo Y (Magnitude)
|X[k]| = intensidade da componente
Pico = frequência dominante
Múltiplos picos = harmmônicas
Leitura prática
Bin[0] = componente DC
Bin[N/2] = fs/2 (Nyquist)
Ignorar bin[0] na busca de pico

## Slide 24: FFT na ESP32 — Código (arduinoFFT)
#include <arduinoFFT.h>
#define SAMPLES 1024
#define SAMPLING_FREQ 10000
double vReal[SAMPLES], vImag[SAMPLES];
ArduinoFFT<double> FFT(vReal, vImag,
SAMPLES, SAMPLING_FREQ);
// 1. Coletar amostras
for(int i=0; i<SAMPLES; i++) {
vReal[i] = analogRead(34);
vImag[i] = 0;
delayMicroseconds(100); }
// 2. Janela + FFT + Magnitude
FFT.windowing(FFTWindow::Hamming,
FFTDirection::Forward);
FFT.compute(FFTDirection::Forward);
FFT.complexToMagnitude();
// 3. Frequência dominante
double peak = FFT.majorPeak();

## Slide 25: Identificação de Frequência Dominante
Algoritmo de busca de pico
double peakFreq = 0; double peakVal = 0;
for(int i=1; i<SAMPLES/2; i++) {
if(vReal[i] > peakVal) {
peakVal = vReal[i];
peakFreq = i * (SAMPLING_FREQ/SAMPLES);
}
}
Fluxo completo
1. Coletar N amostras do ADC
2. Aplicar janela (Hamming/Hanning)
3. Executar FFT → complexToMagnitude
4. Buscar pico no espectro (ignorar bin[0])
5. Converter bin → frequência em Hz

## Slide 26: 05 Otimização de DSP na ESP32
DMA, buffers circulares, fixed-point e bibliotecas otimizadas

## Slide 27: Biblioteca ESP-DSP
Biblioteca oficial da Espressif
Otimizada para hardware ESP32 (instruções Xtensa)
Até 10x mais rápida que implementações genéricas
Módulos principais
dsps_fft2r: FFT radix-2 (float e fixed-point)
dsps_biquad: filtros IIR biquad (low/high/band-pass)
dsps_fir: filtros FIR otimizados
dsps_mul/add: operações vetoriais
Como usar (PlatformIO)
lib_deps = espressif/esp-dsp@^1.3.0
#include "dsps_fft2r.h"

## Slide 28: Buffers Circulares e Processamento em Blocos
Buffer Circular
Estrutura FIFO com tamanho fixo
Sem cópia de memória (O(1))
Índice modular: idx % N
Ideal para filtros FIR
buf[head++ % N] = sample;
oldest = buf[(head-N) % N];
Processamento em Blocos
Processar N amostras de uma vez
Melhor uso do cache da CPU
Reduz overhead de chamadas
Compatível com DMA
Double Buffering
Buffer A: DMA preenche
Buffer B: CPU processa
Alterna ao completar bloco

## Slide 29: Float vs Fixed-Point na ESP32
Float (ponto flutuante)
ESP32 tem FPU nativa!
Fácil de programar
Alta precisão
Consome mais energia
4 bytes por valor
Recomendado para maioria dos casos na ESP32
Fixed-Point (int16/int32)
2 bytes por valor (int16)
Menor consumo de energia
Mais rápido em MCUs sem FPU
Código mais complexo
Risco de overflow
Usar quando memória é crítica

## Slide 30: Arquitetura e Pipeline de Processamento
Pipeline completo de DSP na ESP32
Sensor → ADC → DMA → Buffer → Pré-proc → Filtro → FFT → Resultado
Detalhamento dos estágios
Aquisição: ADC + DMA captura amostras continuamente
Pré-processamento: remoção DC + normalização
Filtragem: EMA para suavização ou biquad para banda
Análise: FFT + busca de pico + classificação
Ação: alarme, log, transmissão MQTT/BLE

## Slide 31: 06 Aplicações Reais
Áudio, vibração, monitoramento elétrico e detecção de falhas

## Slide 32: Análise de Áudio e Detecção de Vibração
Análise de Áudio
Microfone MEMS + ADC
FFT para espectro de frequência
Detecção de notas musicais
Equalizador gráfico em tempo real
Monitoramento de nível sonoro (dB)
fs = 44.1 kHz | FFT: 1024 pts
Detecção de Vibração
Acelerômetro (MPU6050/ADXL345)
Filtro passa-alta remove gravidade
FFT identifica frequência de vibração
Manutenção preditiva de máquinas
Detecção de anomalias estruturais
fs = 1–10 kHz | FFT: 512 pts

## Slide 33: Monitoramento Elétrico e Detecção de Falhas
Sinais Elétricos
Sensor de corrente (SCT-013)
Análise de qualidade de energia
FFT detecta harmônicas da rede
Medição de THD
Potência ativa, reativa, aparente
Fundamental: 50/60 Hz
Detecção de Falhas
Mudança no espectro = anomalia
Baseline espectral + comparação
Threshold em bandas de frequência
Alerta automático via MQTT/WiFi
Casos de uso
Rolamentos de motores
Compressores industriais

## Slide 34: Problemas e Limitações
Aliasing
Se fs insuficiente → frequências fantasma no espectro
Solução: filtro anti-aliasing analógico antes do ADC
Limitações do ADC ESP32
Não-linearidade intrínseca (~9-10 ENOB)
Ruído do WiFi afeta ADC2
Solução: calibração + oversampling + ADC externo (ADS1115)
Limitações de processamento
RAM limitada: 520 KB (cuidado com buffers grandes)
FFT > 4096 pontos: possível, mas consome muita memória
Sem FPU de precisão dupla → preferir float (32 bits)

## Slide 35: Resumo e Próximos Passos
DSP na ESP32: de sinais analógicos a insights digitais
Fundamentos → Filtros → FFT → Aplicações
Aula 09 — Processamento Digital de Sinais